| Program stalnog stručnog usavršavanja u okviru KALCEA projekta – Centar za inovacije i obuku |
| --- |
| Naziv predmeta: Termički procesi u obnovljivim izvorima energije |
| Nastavnik/nastavnici: Dardan Klimenta |
| Status predmeta: Izborni |
| Broj ESPB: 2 |
| Uslov: Nema |
| Cilj predmeta: Sticanje sveobuhvatnog znanja iz oblasti analize procesa razmene toplote kod komponenti solarnih, vetroenergetskih i električnih sistema s jednakim naglaskom na štetne efekte i iskorišćenje toplotne energije. |
| Ishod predmeta: Po završetku kursa, studenti bi trebalo da budu u stanju da: (1) modeliraju procese ramene toplote kod komponenti solarnih, vetroenergetskih i električnih sistema, (2) primenjuju stacionarne i dinamičke, analitičke i numeričke, modele za predviđanje temperature komponenti obnovljivih izvora energije, (3) procenjuju količinu iskoristive energije za dati slučaj primene i koriste MATLAB i COMSOL za procenu temperature komponenti, (4) analiziraju, izvode osnovne proračune za potrebe projektovanja i procenjuju toplotne gubitke i energetsku efikasnost za komponente obnovljivih izvora energije i (5) termički proračunaju komponente obnovljivih izvora energije. |
| Sadržaj predmeta: Teorijska nastava: Energija, klimatske promene i obnovljivi izvori energije. Materijali koji se koriste za izradu komponenti obnovljivih izvora energije. Generisanje toplote u komponentama obnovljivih izvora energije. Procesi razmene toplote u i oko komponenti obnovljivih izvora energije. Aktivno i pasivno hlađenje. Solarno zračenje, efekat solarnog dimnjaka i efekat urbanog toplotnog ostrva. Analitičko modeliranje procesa razmene toplote u MATLAB-u. Numeričko modeliranje procesa razmene toplote u COMSOL-u. Solarni kolektori. Fotonaponske komponente. Solarni i fotonaponski putevi. Električne mašine u hidroelektranama i vetroelektranama. Suvi transformatori zaliveni epoksidnom smolom. Nadzemni vodovi. Podzemni vodovi. Praktična nastava: Ovaj vid nastave sastoji se od numeričkih i aplikativnih vežbi koje prate dinamiku predavanja i uputstva za izradu projekta. Projekat: Termički proračun jedne komponente obnovljivih izvora energije. |
| Literatura: V. Quaschning: Understanding Renewable Energy Systems, 2nd edition, Earthscan/Routledge London, 2016. D. Klimenta et al. and some other authors: Research articles, Elsevier, Springer Nature, IET, John Wiley & Sons, etc., 2008-today. D. Klimenta: Beleške sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka u K. Mitrovici, K. Mitrovica. COMSOL Multiphysics, Heat Transfer Module User’s Guide, Version 4.3, May 2012. |
| Ukupan broj časova aktivne nastave u toku semestra: 15 |
| Metode izvođenja nastave: Nastava se sastoji od predavanja, konsultacija, praktične nastave i instrukcija za izradu projekta, a provera stečenog znanja vrši se na kraju semestra putem pismenog i usmenog ispita. Projekat se prezentuje usmeno, a njegovom odbranom može se dobiti maksimalnih 10 poena koji se na kraju računaju kao usmeni ispit. |
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) |
| Predispitne obaveze | poena | Završni ispit | poena |
| aktivnost u toku predavanja | 10 | pismeni ispit | 50 |
| praktična nastava | 0 | usmeni ispit | 10 |
| kolokvijum-i | 0 | .......... |  |
| seminar-i | 30 |  |  |
| Način provere znanja mogu biti različiti navedeno u tabeli su samo neke opcije: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari itd. |